## Slide 1: 사물인터넷(IoT) 프로그래밍 기초
5. 시리얼통신

## Slide 2: 목차
직렬통신 vs 병렬통신
아두이노가 외부와 통신하는 방법
Hardware Serial (UART), Software Serial
Serial 객체를 이용한 시리얼 통신
  실습 1: Hardware Serial 기본 사용법
  실습 2: 스위치 동작 횟수 전달하기 (Pull-UP 복습 포함)
    응용 1: PC에서 스위칭 횟수 초기화 하기
  실습 3: PC에서 LED 3개 점멸 제어

## Slide 3
직렬 통신 vs. 병렬 통신
 | 직렬통신 | 병렬통신
통신거리 | 원거리 통신 유리 | 단거리 전송
데이터 전송량 | 적다 | 많다
구현 기술 | 단순 | 복잡
구현 비용 | 저렴 | 고가
대표적 예 | PC의 RS-232C | HDD IDE 케이블

## Slide 4: 아두이노가 외부와 통신하는 방법
Hardware Serial
Software Serial
I2C (Inter-Integrated Circuit: Inter IC)
SPI (Serial Peripheral Interface)

## Slide 5: Hardware Serial
UART(Universal asynchronous receiver/transmitter) (범용 비동기화 송수신기)
아두이노 보드의 시리얼 통신 전용 핀 사용
  0번: (RX: Receiver 수신)
  1번: (TX: Transmitter 송신)
USB 포트와 하드웨어적으로 공유
  USB와 전용핀 동시 사용 불가능
  USB로 PC와 연결할 때는 0, 1번 핀 연결 분리해야 함 (PC에서 아두이노로 스케치 업로드 불가능)
Serial 객체를 이용
  별도의 라이브러리 설치가 필요 없음
아두이노가 외부와 통신하는 방법

## Slide 6
UART 통신 개념

## Slide 8: Software Serial
0, 1번 외에 다른 디지털 핀으로 Serial 통신을 원할 때 사용
SoftwareSerial 라이브러리 사용
  #include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial 객체를 생성하여 사용
  객체 생성 시, 통신에 사용할 핀 번호 지정
  예: SoftwareSerial softSerial(7, 8); // 7, 8번 사용
아두이노가 외부와 통신하는 방법

## Slide 9
Serial
아두이노가 PC, 다른 장치와 통신할 때 사용하는 객체
UART 기반의 통신에 필요한 다양한 함수들을 제공
Serial 객체 함수:
  Serial.begin(속도값); //시리얼 통신을 속도값으로 초기화
  Serial.available( ); //시리얼 포트로 수신된 바이트 수 반환
  Serial.read( ); // 수신 버퍼에서 1바이트 읽음 (없으면 -1)
  Serial.write(byte); //1byte 송신
  Serial.print(value [,format]); // 값(value)을 송신
  Serial.println(value [,format]); //값(value)을 송신 후 줄바꿈
  …….. https://www.arduino.cc/reference/ko/
아두이노 하드웨어 시리얼 통신 함수

## Slide 10: 실습 1: Hardware Serial 기본 사용법
주제: 수신한 문자의 코드값 송신하기
시리얼 모니터: 송신창, 수신창 사용법
준비물 :
  아두이노보드, PC, USB Cable
연결
  PC와 아두이노보드 USB 케이블로 연결
  COM 포트 설정
  IDE화면 우측 상단의 시리얼 모니터 열기

## Slide 11
Serial.available()
시리얼 포트로부터 읽을 수 있는 바이트의 수를 가져옴
반환값은 읽어온 바이트의 수로, 0일 경우 받은 데이터가 없음
Serial 객체의 함수
int inByte;
void loop()
{
if(Serial.available()>0){ //아두이노가 받은 데이터가 있으면
inByte = Serial.read(); //읽어서 변수에 저장한다.
}
}

## Slide 12
Serial.read()
시리얼 포트로부터 데이터를 읽음
반환값은 읽어온 바이트의 수로, 0일 경우 받은 데이터가 없음
Serial 객체의 함수
int inByte;
void loop()
{
if(Serial.available()>0){ //아두이노가 받은 데이터가 있으면
inByte = Serial.read(); //읽어서 변수에 저장한다.
Serial.print(“받은 데이터 : “);
//10진수 형태로 시리얼모니터에 출력
Serial.println(inByte, DEC);
}
}

## Slide 13
실습 1: Hardware Serial 기본 사용법
Sketch
시리얼 모니터 열기

## Slide 14
시리얼 모니터
송신창
PC → 아두이노
수신창
PC ← 아두이노
통신속도
서로 일치해야 함
실습 1: Hardware Serial 기본 사용법

## Slide 15
시리얼 모니터
송신: A[ENTER]
수신:
65 <- 문자 ‘A’의 ASCII Code 값 65
10 <- ENTER key ASCII Code값 10
실습 1: Hardware Serial 기본 사용법

## Slide 16
[ENTER] A
수신 데이터: 65 / 수신 데이터: 10
Tx:
Rx:
:Rx
:Tx
실습 1: Hardware Serial 기본 사용법

## Slide 17: 아두이노 시리얼 통신 코딩의 핵심
문자 단위로 수신한 데이터를 아두이노 쪽에서 어떻게 읽고 처리할 것인가를 결정하는 것
아두이노에서 외부로 송신하는 것은 수신 처리에 비해 비교적 간단함

## Slide 18: 실습 2: 스위치 동작 횟수 전달하기
주제: Pull-Down 스위치 누른 횟수 송신하기
준비물 :
  스위치 1개, 저항(10kΩ) 1개
회로구성:
  Pull-Down 저항 스위치를 7번 핀에 연결
동작
  스위치를 누를 때마다 1씩 증가하는 값을 PC로 전송

## Slide 19: 풀업(PULL UP), 풀다운(PULL DOWN) 저항
VCC에 저항 연결
GND에 저항 연결
A : 회로의 전압을 읽어 냄

## Slide 20
실습 2: 스위치 동작 횟수 전달하기
회로 구성

## Slide 21
실습 2: 스위치 동작 횟수 전달하기
회로도

## Slide 22
실습 2: 스위치 동작 횟수 전달하기
Sketch
Serial 객체의 통신 속도 설정 후, Serial.begin(9600);
PC와의 COM 포트 연결이 될 때까지 모니터링 하며 대기
while ( ! Serial )
;

## Slide 23
실습 2: 스위치 동작 횟수 전달하기
동작화면
스위치 누를 때마다 송신
PC와의 COM 포트 연결이 될 때까지 모니터링 하며 대기, 완료되면 while 종료
while ( ! Serial )
;
연결된 후에 완료 메시지 송신
Serial.pintln(“시리얼 통신 준비 완료“);

## Slide 24: 응용 1: PC에서 스위칭 횟수 초기화 하기
주제: 시리얼 모니터에서 ‘C’를 전송하여 누적된 스위칭 누적 횟수 0으로 초기화 하기
준비물 : 실습 2 회로 구성 유지
Sketch 수정
  수신 데이터에서 문자 ‘C’가 전송되면 swCount 값을 0으로 초기화 한다.
if (Serial.available() > 0) {
if(Serial.read() == ‘C’) {
swCount = 0; //스위칭 횟수 값을 0으로 초기화
Serial.println(“스위치 누른 회수: 0으로 초기화“);
}
}

## Slide 25
serialEvent()
전달된 데이터가 사용가능해지면 호출됨
Serial 객체의 함수
void serialEvent()
{
//여기에 실행되어야 하는 명령어 작성
}

## Slide 26
응용 1: PC에서 스위칭 횟수 초기화 하기
Sketch
if (Serial.available() > 0) {
//이 코드를 loop()에 포함시키는
//는 것보다 편리함.
}
void serialEvent() {
//시리얼 통신으로 데이터가
//수신될 때마다 자동으로 실행
}

## Slide 27
응용 1: PC에서 스위칭 횟수 초기화 하기
동작화면
스위치 누름

## Slide 28: 실습 3: PC에서 LED 3개 점멸 제어
주제: PC에서 시리얼 통신으로 LED 3개 (Red, Green, Blue) 점멸 제어하기
준비물 : - 실습 2 회로 유지 - LED (Red) 1개 - LED (Green) 1개 - LED (Blue) 1개 - 저항 220 Ω 3개
회로구성:
  LED(Red): 8번, LED(Green): 9번, LED(Blue): 10번
동작
  PC에서 ‘R’, ‘G’, ‘B’ 문자로 점멸 제어

## Slide 29
실습 3: PC에서 LED 3개 점멸 제어
회로 구성

## Slide 30
실습 3: PC에서 LED 3개 점멸 제어
회로도

## Slide 31
실습 3: PC에서 LED 3개 점멸 제어
Sketch
세 부분의 내용이 LED 색을 제외하면 동일
재사용이 가능한 사용자 함수로 작성
ToggleLED(ledPin)

## Slide 32
toggleLED(ledPin)
지정한 핀(ledPin)에 연결된 LED의 상태를 반전시킴
사용 예)
  toggleLED(4); //4번 핀 연결 LED의 점멸 상태를 반대로 설정
void toggleLED(int ldePin) {
if(digitalRead(ledPin) == HIGH) //켜져 있으면
digitalWrite(ledPin, LOW); // LED를 끔
else //꺼져 있으면
digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED를 켬
}
사용자 정의 함수

## Slide 33
실습 3: PC에서 LED 3개 점멸 제어
Sketch

## Slide 34
실습 3: PC에서 LED 3개 점멸 제어
LED 점멸 제어 연습 (순서대로)
Red, Green, Blue 순서대로 켜기
  “R G B” 송신 // R과 G, G와 B 사이에 빈칸
Red, Green, Blue 순서대로 끄기
  “R G B” 송신 // R과 G, G와 B 사이에 빈칸
Red, Green, Blue 동시에 켜기
  “RGB” 송신 // 빈 칸 없음
Red, Green, Blue 동시에 끄기
  “RGB” 송신 // 빈 칸 없음
응용1: 다양한 점멸 시나리오를 구성해보기
응용2: 추가 제어 기능 구현해 보기